การทำ PDF Bookmark กรณีที่ 2 
(เป็นเจ้าของไฟล์ word)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย

นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่ายเล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปริมาณการใช้งานเครือข่าย โดยสามารถทราบปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายได้อย่างทันที หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประเมินความเสี่ยงในการให้บริการเครือข่าย ทราบสถานะการใช้งานเครือข่ายที่ไม่เป็นปกติที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การให้บริการเครือข่ายต้องหยุดชะงัก ทำให้สามารถดำเนินการเชิงรุกป้องกันปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายขึ้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ CactiEZ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ่นซอสสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารขึ้น ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายเล่มนี้ จะช่วยให้การบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ

สารบัญ (อัตโนมัติ)

บทที่ 1

บทนำ

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ

เนื่องด้วยปัจจุบันการให้บริการระบบเครือข่ายถือว่าเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานสำหรับหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้งานระบบเครือข่ายในการทำงานทั้งสิ้น เช่น เพื่อใช้การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนช้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูล การค้นคว้างานวิจัย หรือแม้แต่เพื่อความบันเทิง ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายภายในองค์กร
มีจำนวนมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว การดูแลระบบเครือข่ายจำเป็นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับช่วยดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากอุปกรณ์
และโปรแกรมด้านบริหารเครือข่ายที่มีจำหน่ายทั่วไปมีราคาสูงมาก ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากหันมาสนใจโปรแกรม
ที่เป็นลักษณะ Open Source ซึ่งมี Community ของตนเองในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพที่เป็น
ที่ยอมรับทั่วไป ดังนั้นทางกลุ่มงานระบบเครือข่ายจึงได้พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวัง และดูการจราจรทางด้าน
ระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเฝ้าดู และเข้าใจได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบมีช่วงเวลาหยุด (Down time) น้อยที่สุด

โปรแกรม CACTI Traffic Grapher หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “CACTI” เป็น Open Source Software 
ซึ่งทำหน้าที่ในการแสดงปริมาณข้อมูลทั้งขาเข้า และออก ในเครือข่าย โดยจะแสดงผลออกมาใน CACTI 
ใช้ RRDTool เป็นเครื่องมือในการทำงานสามารถเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล ทำให้สามารถย้อนกลับไปดูกราฟในวัน และเวลาที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถเลือกขยายกราฟเพื่อแสดงรายละเอียดที่มากขึ้น รวมถึงรูปแบบการแสดงผลที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้เข้าใจ และนำข้อมูลสถิติต่าง ๆ มาใช้ได้ง่ายขึ้นประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพื้นที่เขตการศึกษา 4 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ 
ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้การตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่าย และภาพรวมการใช้งานระบบเครือข่าย ปริมาณทราฟฟิก จำนวนผู้ใช้ และอื่นๆ 
บนระบบเครือข่ายทั้งหมดทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจากความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย ขึ้นมาใช้งาน
และเพื่อเป็นเครื่อมือสำคัญที่ใช้ในการเตรียมตัว และรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย เพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งานในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
และเพื่อให้ระบบนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งองค์กร จึงจำเป็นต้องจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย

ภาพที่ 1-1  ภาพแสดงเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.2  วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ ปริมาณการใช้งานเครือข่าย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้

- เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ทำงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ใช้เป็นแนวทางในการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย

- เพื่อใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง 
และนำไปพัฒนา หรือสร้างระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย ไปใช้ในองค์กรได้

1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย และสามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือ ที่แสดงผลเป็นรูปกราฟสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก เหมาะต่อการนําข้อมูลขึ้นมาแสดงหรือนํามามาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สซึ่งทำงาน
ได้บนระบบปฏิบัติการลีนุกส์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการพัฒนาระบบทางด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมาก 
โดยสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือยข่าย ปริมาณทราฟฟิก การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยสามารถดูได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานระบบจากที่ใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบสามารถให้ข้อมูลย้อนหลังที่เป็นประโยชน์เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

1.4  ขอบเขตของคู่มือ

จัดทําคู่มือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน ระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้ตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบเครือข่าย ปริมาณผู้ใช้งานเครือข่าย ปริมาณทราฟฟิกและสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น สถานะซีพียู สถานะหน่วยความจํา สถานะพื้นที่เก็บข้อมูล สถานะโปรเซสต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นต้น มีการบันทึกข้อมูล
และแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วยเนื้อหาของขอบเขต ดังนี้

- การใช้งานระบบ cacti เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่ายได้

- การปรับแต่งระบบ cacti ให้สามารถทำงานและรองรับกับสภาพแวดล้อมของแต่ล่ะองค์กรได้

- การดูแลและบำรุงรักษาระบบ cacti ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1.5  คำจำกัดความเบื้องต้น

| มหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| --- | --- |
| หน่วยงานภายใน | หน่วยงานภายในที่สังกัดอยู่ภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| หน่วยงานภายนอก | หมายถึงหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| ผู้ใช้งานเครือข่าย | บุคคลที่เข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย |
| ผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย | บุคลากรที่ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโดยหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาให้กำกับ ดูแลระบบเครือข่าย |
| Cacti software | โปรแกรมใช้ในการตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย |
| Open Source Software | ซอฟต์แวร์ที่เปิดแผยหลักการหรือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้น ให้บุคคลภายนอกได้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทำการแก้ไข |
| Traffic | ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย |
| Monitoring | ระบบตรวจสอบสถานะเครือข่าย |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย |

บทที่ 2

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเครือข่าย ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องคอมพิวเตอร์
สำหรับการจัดการฝึกอบรม รวมถึงการสำรวจ ตรวจสอบระบบเครือข่าย เมื่อมีการขยายพื้นที่ให้บริการ
หรือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

- ดูแล รักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

- ร่วมวางแผนการจัดการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เพื่อให้การบริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

- ประสานงานกับผู้ร่วมงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับรายละเอียดในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงาน

- ให้คำปรึกษา ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องกับผู้สนใจ

- วิเคราะห์ การควบคุม ดูแล รักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

- ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมวางแผนงานที่จะช่วยลดกระบวนการทำงานในการให้บริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย โดยบรรลุเป้าหมาย ลดทรัพยากรบุคคล ลดค่าใช้จ่าย และดำเนินการได้
ตรงตามกำหนดเวลา

- ประสานงานกับผู้ร่วมงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับรายละเอียดพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงาน ให้ดำเนินการได้ตรงตามกำหนดเวลา และตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

2.3  ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.3.1  ด้านปฏิบัติการ

- วิเคราะห์ เสนอแนะ ควบคุมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร โดยควบคุมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลด้านการให้บริการระบบเครือข่าย เมื่อมีการพัฒนาใหม่หรือการปรับปรุงระบบเครือข่าย หรือมีการร้องขอจากหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย

- ควบคุม ดูแล การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ หรือชุดคำสั่งสำเร็จรูป
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วิเคราะห์ สรุปผล ประเมินประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาสารสนเทศใหม่หรือมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

- พัฒนาชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เมื่อมีการพัฒนาระบบใหม่หรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ระบบงาน ซอฟต์แวร์ หรือสารสนเทศอื่น ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

- ดูแลความเรียบร้อยและสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย โดยมีระบบที่สามารถสร้างการแจ้งเตือนได้ เมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย เพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายสัญญาณ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพที่เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ

- จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย โดยการใช้อุปกรณ์ไฟล์วอลล์หรืออื่น ๆ 
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
อยู่ในความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม หลอกลวง หรือการโจมตีผ่านระบบเครือข่ายทุกประเภท เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีเสถียรภาพในการใช้งาน

- จัดทำทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย บันทึก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เมื่อมีการเพิ่ม ลดจำนวนหรือการโอนถ่ายอุปกรณ์
ไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้

- จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยดำเนินการจัดเก็บทางคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ 
เพื่อที่จะสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง หรือให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายนอกได้เมื่อมีการเรียกขอ

- ศึกษา ค้นคว้า ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทำการ ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้การพัฒนางานด้านระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
และมีเสถียรภาพในการทำงาน

- ทำการสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีการจัดเก็บ
ทางคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะต้องสามารถ
เรียกคืนได้ทันทีเมื่อต้องการ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา

- จัดทำคู่มือด้านระบบเครือข่าย เมื่อมีการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบ โดยจัดให้มีการเผยแพร่สู่ผู้ใช้งานในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆเพื่อให้มีผู้ใช้งานระบบได้รับข้อมูล และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

- ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

2.3.2  ด้านการวางแผน

- ร่วมวางแผนการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เพื่อกำหนดมาตรฐานในการควบคุมสิทธิการใช้งาน วิธีการบริหารจัดการระบบเครือข่าย รวมทั้งการให้บริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยจัดทำเป็นข้อกำหนด และนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

- จัดเตรียมข้อมูล ศึกษาเทคโนโลยี และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการวางแผนวิเคราะห์
ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายตลอดจนการทบทวนปรับแต่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

- ศึกษาพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยประกอบการปรับกลยุทธ์ในแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาระบบเครือข่าย
และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย

2.3.3  ด้านการประสานงาน

- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก โดยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการพูดคุย หรือในที่ประชุม

- ชี้แจง ให้รายละเอียด ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการพัฒนาระบบเครือข่าย โดยทำหนังสือชี้แจง หรือชี้แจงด้วยวาจา เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน และงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่วางไว้

2.3.4  ด้านการบริการ

- ให้บริการด้านระบบเครือข่าย โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์เครือข่ายไว้สำหรับให้บริการ ซึ่งมีจำนวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อได้รับการร้องขอจากบุคลากรทั้งใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

- ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมทักษะในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการอธิบายด้วยคำพูด หรือการเป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร 
ในเวลางาน ตามโอกาสต่าง ๆ หรือในการฝึกอบรมนักศึกษา หรือผู้สนใจเพื่อให้ความสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

- ให้คำปรึกษา ด้านการให้บริการในศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และสภาพแวดล้อมในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหรือการวิจัย รวมทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรม

- ร่วมดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรที่สนใจได้พัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

2.4  โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงสร้างหน่วยงานที่ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่

- กลุ่มบริหารทั่วไป

- กลุ่มวิทยบริการ

- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ภาพที่ 2-1  โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.5  ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

- เสนอแนวนโยบาย และแผนการพัฒนาด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ให้มีเอกภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย

- กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย พัฒนางานด้าน 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจที่รับผิดชอบ

- กลั่นกรองแผนงานด้านวิทยบริการ และงานด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

- วางมาตรฐาน และกำกับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อประโยชน์การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการ นักศึกษา ให้เป็นระบบในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

- บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ทั้งใน และต่างประเทศ

- ให้บริการทางวิชาการในรูปการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศ

- บริหารงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน

3.1  แนวคิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่ง ได้แก่

- วิทยาเขตเทเวศร์ [ thewes.rit.ac.th ]

- วิทยาเขตโชติเวช [ chtwc.rit.ac.th ]

- วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  [ bcc.rit.ac.th ]

- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [ ckus.rit.ac.th ]

- วิทยาเขตพระนครเหนือ [ nbk.rit.ac.th ]

ข้อมูลระบบเครือข่ายเดิม แต่ละวิทยาเขต (วิทยาเขตเทเวศร์ ,วิทยาเขตโชติเวช ,วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ,วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ,วิทยาเขตพระนครเหนือ) ได้ใช้เทคโนโลยี ของ Cisco System 
โดยใช้ Router เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้น เชื่อมต่อ ผ่านLeased Line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb ต่อไปที่ 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาพที่ 3-1 โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย มทร. พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการ จดโดเมนใหม่ ในวันที่ 8 ก.ย. 2548 
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th

- วิทยาเขตเทเวศร์ Domain Name : thewes.rmutp.ac.th

- วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th

- วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th

- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th

- วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th

เมื่อ วันที่ 15 ต.ค. 2548 ได้มีการดำเนินการ เรื่อง โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร [ RMUTP Net ] ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ , วิทยาเขตโชติเวช 
, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร , วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 
โดยมีอาจารย์ นิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ( ตึกบ่อปลา ) ชั้น 4 และในวันที่ 2 มี.ค. 2549 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ได้ดำเนินการย้ายวงจรการสื่อสารจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 
ไปเชื่อมต่อกับทาง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) โดยใช้วงจร
การสื่อสารของ CAT Telecom ซึ่งใช้เทคโนโลยี MPLS ( Multi Protocol Label Switching ) เพื่อเชื่อมต่อกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) โดยทำให้ Gateway 
ของมหาวิทยาลัย มี Bandwidth ขนาด 20Mb และวงจรเชื่อมต่อของวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
และวิทยาเขตพระนครเหนือ มี Bandwidth ขนาด 10Mb เชื่อมต่อกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ที่เทเวศร์

โดยทำการติดตั้งระบบ Core Switch ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยใช้ Alcatel [ Omniswitch 7800 ] โดยมีเชื่อมต่อดังนี้

ส่วนที่ 1

- วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่มีBandwidth ขนาด 10Mb

- วิทยาเขตพระนครเหนือ เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี Bandwidth ขนาด 10Mb

ส่วนที่ 2

- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชื่อมต่อ กับ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ความเร็ว 1 Gbps

- วิทยาเขตโชติเวช เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเร็ว 1 Gbps

- วิทยาเขตเทเวศร์ เชื่อมต่อ กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเร็ว 1 Gbps

ภาพที่ 3-2 โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย มทร. พระนคร ใหม่

จากภาพที่ 3-2 เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่ใช้งานมาจนถึงในปัจจุบัน แต่ได้ทำการปรับปรุงลิงค์
ของทุกเส้นทางให้เป็นอุปกรณ์ Fiber Optic และเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อเป็น 1 Gbps ทั้งหมด

3.2  ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)

จะเห็นได้ว่าการนำระบบเครือข่ายมาใช้งานเพื่อให้สามารถตอบสนองการบริการด้านระบบสารสนเทศชองมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่

- มีระบบเครือข่ายบริการเพื่อใช้ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

- มีระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

- มีระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ ระบบ video conference

- มีระบบเครือข่ายที่สามารถใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะชนได้

ซึ่งทุกเป้าหมาย ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน
เป็นสำคัญ แต่ก็ยังเอื้อประโยชน์ต่องานด้านการบริหารจัดการด้วย ในบางส่วน ได้แก่ การเป็นช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การดาวน์โหลดเอกสารสำคัญจากหน่วยงาน
ทางด้านการศึกษา การสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
การใช้เป็นช่องทางสื่อสารเพื่องานชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น

SLA หรือ Service Level Agreement คือ สัญญาที่กำหนดรายละเอียดเรื่องการให้บริการ 
เมื่อนำมาใช้กับงานบริการ IT ภายในองค์กรแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดถึงมาตรฐานในการให้บริการ 
โดยวัดจากเวลาเป็นสำคัญ เช่น งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ต้องเสร็จภายใน 8 ชั่วโมง ระบบเครือข่ายเมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือเมื่อเส้นทางเครือข่ายหลักเกิดปัญหา เส้นทางสำรองจะต้องสามารถทำงานทดแทนได้ทันที หรือไม่เกิน 5 นาที เป็นต้น

3.3  การจัดทำ SLA (Service Level Agreement) ด้านระบบเครือข่าย

เพื่อเป็นข้อกำหนดการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการระบบเครือข่าย และผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย โดยมีข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการที่มีให้แก่ผู้ใช้บริการ รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน เช่น

3.3.1  สามารถให้บริการ support ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคแก้ผู้ใช้บริการอันเกิดจากระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 02-665-3777 ต่อ 6785 ได้ในวัน
และเวลาราชการ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย เช่น โทรศัพท์ขัดข้อง, คู่สายเต็ม, ไฟดับ หรือปัญหาทางด้านระบบการให้บริการสัญญานโทรศัพท์ของผู้ให้บริการขัดข้อง

3.3.2  ระบบ support ตอบคำถามผ่านทางระบบ email ผู้ใช้บริการสามาถส่งอีเมล์เข้ามา
ที่ network-team@rmutp.ac.th ผู้ใช้บริการจะได้รับตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ support ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับ email โดยจะสรุปรายงานการแก้ไขปัญหา สาเหตุของปัญหา 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการแต่ล่ะราย มีสภาพของปัญหา
ที่เกิดจากปัจจัยและตัวแปรของปัญหาที่แตกต่างกัน

3.3.3  รับประกันค่าเฉลี่ยในการ uptime 99.9% โดยอัตรานี้จะไม่รวมถึง scheduled down time 
ที่มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่าย และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีปัญหา 
Link Network/ISP Down กรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุวิกฤตอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้

3.3.4  มีเส้นทางระบบเครือข่ายสำรอง ที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเส้นทางหลัก หรือเส้นทางปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้

3.3.5  มีระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายสามารถ
ใช้ในการตรวจสอบสถานะได้

3.4  วิธีการปฏิบัติงาน

การเตรียมข้อมูลสำหรับนำเข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย (cacti) 
โดยทำการสำรวจข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด โดยแยกออกเป็นแต่ละพื้นที่ดังนี้

- พื้นที่เครือข่าย zone 1 ประกอบไปด้วย ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช

- พื้นที่เครือข่าย zone 2 ประกอบไปด้วย ศูนย์พณิชยการพระนครและศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

- พื้นที่เครือข่าย zone 3 ประกอบไปด้วย ศูนย์พระนครเหนือ

ภาพที่ 3-3  แผนผังบริเวณการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายศูนย์เทเวศร์

ภาพที่ 3-4  แผนผังบริเวณการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวช

ภาพที่ 3-5  แผนผังบริเวณการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพที่ 3-6  แผนผังบริเวณการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ

จากนั้นรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ
ระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่ายดังต่อไปนี้

- หมายเลขไอพีแอดเดรส

- ชื่ออุปกรณ์

- ระบบปฏิบัติการ

- สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

บทที่ 4

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน และขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- การวิเคราะห์ภาพรวมของระบบ

- การติดตั้ง SNMP Service สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- การติดตั้งโปรแกรม MIB Browser เพื่อทดสอบ SNMP Service

- การติดตั้งโปรแกรม cacti และการปรับแต่งระบบ

- การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในระบบ cacti

- การเขียน php script เพื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบ cacti

- การติดตั้ง template สำเร็จรูปสำหรับโปรแกรม cacti

- การใช้งาน plugin (monitor, weather map, realtime)

- การสร้างบัญชีผู้ใช้ และการกำหนดสิทธิ์ ( User Management )

- การสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบ cacti

4.1  การวิเคราะห์ภาพรวมของระบบ

ปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไม่ใช่แค่เพียงติดตั้ง และใช้งาน แต่ต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังประสิทธิภาพการทำงานเพื่อทำการบำรุงรักษาให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง การลดลง หรือถดถอยของประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายในบางระบบงานอาจทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูง ทั้งทางการเงิน หรือทรัพย์สิน รวมทั้งชีวิตได้ 
เช่น ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือระบบท่อส่งแก๊สและน้ำมัน  และนั่นคือที่มาของความต้องการโปรโตคอล
ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย หรือโปรโตคอล SNMP ซึ่งอยู่ในชุดโปรโตคอล TCP/IP        (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) [1]

โปรโตคอล SNMP ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2531 เนื่องจากมีความเจริญเติบโตในการใช้อุปกรณ์
ที่สนับสนุนโปรโตคอล TCP/IP อย่างสูง โปรโตคอล SNMP ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชัน และการทำงาน
แบบง่าย ๆ เหมาะกับคำว่าซิมเปิล (Simple) ตามชื่อของมัน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถเข้ามาจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้จากระยะไกลโดยง่าย สิ่งที่สำคัญของโปรโตคอล SNMP ก็คือ
ความง่ายในการใช้งาน ทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่สนับสนุน SNMP ได้จากที่ไหน
ก็ได้ที่ระบบเครือข่ายนั้นไปถึง ตัวอย่างคือ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถทดลองแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
โดยทำการรีเซตพอร์ตอีเทอร์เน็ตสวิตช์ที่ต่อเข้ากับ PLC (Programmable Logic Controller) ที่ไม่สามารถติดต่อระบบควบคุมได้ หรือสามารถตรวจสอบอัตราการเข้าใช้งาน (Utilized Rate) หรือการเกิดจากเฟรมผิดพลาดของพอร์ต หรือแม้กระทั่งตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์เครือข่ายว่าเป็นปกติ หรือไม่ เพื่อเข้าทำการบำรุงรักษาก่อนที่ระบบเครือข่ายจะขัดข้อง ซึ่งถือว่าเป็นการบำรุงรักษาแบบ CBM (Condition-based Maintenance) อีกหน้าที่หนึ่งของ SNMP ที่สำคัญคือ การใช้เฝ้าระวัง หรือมอนิเตอร์ระบบเครือข่ายทั้งระบบ แตกต่างจากการเข้าจัดการอุปกรณ์แบบรายอุปกรณ์ ซึ่งฟังก์ชันการมอนิเตอร์ระบบเครือข่ายดังกล่าว
เรียกอีกอย่างว่า RMON (Remote Network Monitoring) ซึ่งได้ถูกพัฒนาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่าย

สำหรับมาตรฐานโปรโตคอล TCP/IP จะมีหน่วยงานสากลในชื่อ IETF (Internet Engineering Task Force) ที่คอยกำกับดูแลซึ่งรวมไปถึงโปรโตคอล SNMP ด้วย โดยทาง IETF จะทำการตีพิมพ์ข้อกำหนดมาตรฐานในชื่อ RFCs (Request for Comments) โดยเริ่มแรกข้อกำหนดจะถูกนำเสนอให้ทาง IETF 
ทำการพิจารณา หลังจากรับข้อกำหนด IETF จะพิจารณาขั้นต้น และข้อกำหนดนั้นจะเข้าสู่สถานะฉบับร่าง และท้ายสุดจะเข้าสู่สถานะอนุมัติเมื่อข้อกำหนดนั้นสมบูรณ์ และ RFC ฉบับนั้นจะถูกพิจารณาให้เป็นมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามอันที่จริงมีไม่กี่ RFC ที่ถูกอนุมัติให้เป็นมาตรฐาน สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิด RFC ตัวใหม่เข้ามาแทนที่ ทั้ง ๆ ที่ตัวเก่ายังไม่รับอนุมัติ
ให้เป็นมาตรฐาน รายการดังต่อไปนี้เป็นเวอร์ชัน และ RFC ของโปรโตคอล SNMP [2] [3]

SNMP Version 1 (SNMPv1) เป็นมาตรฐานปัจจุบัน และเป็นที่นิยมเพราะความง่ายของโปรโตคอล SNMP ซึ่งถูกระบุใน RFC1157 และได้รับอนุมัติให้เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ ระดับความปลอดภัย SNMPv1 
จะขึ้นอยู่กับคอมมิวนิตี้สตริง (Community String) ที่ทำหน้าที่เหมือนรหัสผ่าน หรือพาสเวิร์ด (Password) โดยที่จริงแล้วเป็นเพียงข้อความแบบธรรมดา (Plain Text) ที่บ่งบอกถึงสิทธิการเข้าไปจัดการอุปกรณ์เครือข่าย โดยปกติคอมมิวนิตี้จะมีสามประเภทนั้นคือ อ่านอย่างเดียว (Read-only), อ่านเขียน (Read-write)  
และแทรป (Trap)

SNMP Version 2 (SNMPv2) คือ เวอร์ชันที่ทำงานบนคอมมิวนิตี้ที่ได้รับการปรับปรุง ในทางเทคนิคเรียกว่า SNMPv2c ซึ่งระบุใน RFC1905, RFC1906 และ RFC1907 และอยู่ในขั้นตอนทดสอบใช้งาน 
แต่ก็มีบางผู้ผลิตได้นำมาใช้งานในอุปกรณ์ของพวกเขา  SNMPv2 ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อด้อยของ SNMPv1 ในเรื่องการร้องข้อมูลปริมาณมาก และปัญหาในการส่งข้อมูลแบบแทรป

SNMP Version 3 (SNMPv3) เป็นเวอร์ชันถัดไปของโปรโตคอล SNMP ที่ถูกคาดหวังให้เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในสถานะนำเสนอระบุใน RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 และ RFC2575 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มระดับความปลอดภัยของโปรโตคอล SNMP

ภาพที่ 4-1  แสดงโครงสร้างของ SNMP Service [4]

โปรโตคอล SNMP ใช้ UDP เป็นโปรโตคอลในการส่ง และรับข้อมูลระหว่างตัวเมเนเจอร์ และเอเยนต์ เพราะว่าโปรโตคอล UDP ใช้การเชื่อมต่อแบบคอนเน็กชันเลส (Connectionless) ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อสื่อสารหรือทำแฮนด์แช็กกิ้งก่อนที่จะรับ และส่งข้อมูลระหว่างเมเนเจอร์ และเอเยนต์ลักษณะการทำงาน
ของโปรโตคอล UDP จริง ๆ มีระดับความเชื่อถือได้ที่ไม่สูง เพราะไม่มีการตอบรับแพ็กเกจถ้าเกิดมีการสูญหายระหว่างทางดังนั้นจึงตกเป็นหน้าที่ระดับแอพพลิเคชั่นที่ต้องประเมินว่าแพ็กเกจสูญหาย หรือไม่ 
หรือต้องทำการส่งการร้องขอใหม่ หรือไม่ วิธีที่ใช้ทั่วไปคือการใช้ไทเมอร์ หรือไทม์เอาต์เมเนเจอร์
ที่ส่งเมสเซสร้องขอไปยังตัวเอเยนต์จะคอยการตอบสนองในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบเครือข่าย ถ้าหมดระยะเวลาการรอคอยแล้วไม่มีการตอบสนองใด ๆ จากเอเยนต์ เมเนเจอร์
จะประเมินว่าแพ็กเกจเกิดการสูญหาย และจะทำการส่งเมสเซสการร้องขออีกครั้ง จำนวนครั้งที่การร้องขอซ้ำนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเช่นกัน แต่ข้อดีของโปรโตคอล UDP คือการที่ UDP มีค่าโอเวอร์เฮดที่ต่ำไม่ไปรบกวน หรือส่งผลกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย หรือตัวระบบงานหลัก อันที่จริงโปรโตคอล SNMP ก็สามารถใช้โปรโตคอล TCP แต่ก็เป็นเฉพาะกรณีพิเศษอย่างยิ่งเท่านั้น สำหรับระบบเครือข่ายที่ความคับคั่งสูงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องที่จะใช้โปรโตคอล TCP ก็เพราะว่าโปรโตคอล TCP อันที่จริงก็ไม่เหมาะสม
กับทุกระบบงานโดยเฉพาะกับระบบเครือข่ายที่ไม่สมบูรณ์ หรือคับคั่งสูง โปรโตคอล SNMP ถูกคาดหวังว่าสามารถทำงานได้ดีแม้ในระบบเครือข่ายที่ไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าระบบเครือข่ายมีปัญหาอยู่ และยังมีระบบจัดการเครือข่ายที่เพิ่มปัญหาเข้าไปอีก เช่น การใช้โปรโตคอล TCP ที่มีค่าโอเวอร์เฮดที่สูง เป็นต้น ก็ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้อง

โปรโตคอล SMNP ใช้พอร์ต UDP หมายเลข 161 สำหรับส่ง และรับแบบการร้องขอข้อมูล 
และใช้พอร์ตหมายเลข 161 สำหรับรับเมสเซจชนิดแทรปจากเอเยนต์ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ถูกจัดการ 
ทุกอุปกรณ์เครือข่ายต้องใช้พอร์ตหมายเลขดังกล่าวเป็นหมายเลขดีฟอลต์ แต่อย่างไรก็ตามบางผู้ผลิตอนุญาตให้เปลี่ยนหมายเลขพอร์ต ซึ่งเมเนเจอร์ต้องรับทราบ และเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตให้ตรงกับอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อให้สามารถติดต่อรับส่งเมสเซจได้

4.1.2  SNMP คอมมิวนิตี้ (SNMP Communities)

สำหรับ SNMPv1 และ SNMPv2 ที่เป็นที่นิยม จะใช้ระบบคอมมิวนิตี้ในการสร้างความปลอดภัย
ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเมเนเจอร์ และเอเยนต์ โดยทั่วไปเอเยนต์จะถูกตั้งค่าให้มีคอมมิวนิตี้ 3 ประเภท
โดยวิธีการตั้งชื่อ นั้นคือ อ่านได้อย่างเดียว สามารถอ่านเขียน และแทรป ชื่อคอมมิวนิตี้ หรือคอมมิวนิตี้สตริง อันที่จริงทำงานเสมือนเป็นรหัสผ่าน โดยผู้ผลิตทั่วไปจะให้คอมมิวนิตี้สตริง ชื่อพับลิก (Public) สำหรับการอ่านได้อย่างเดียว คอมมิวนิตี้สตริง ชื่อไพรเวต (Private) สำหรับการอ่าน และเขียน หรือเซตติ้งตั้งค่า เป็นสิ่งที่ดี
ที่จะเปลี่ยนชื่อคอมมิวนิตี้สตริงที่เป็นดีฟอลต์ให้เป็นชื่อเฉพาะเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย การสร้างแทรป
เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายเมื่อมีการพยายามเข้ามาตั้งค่า หรือร้องขอข้อมูลจากตัวเอเยนต์ด้วยชื่อคอมมิวนิตี้สตริงที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับที่กำหนดก็เป็นสิ่งที่ดี ก็เพราะเป็นการแจ้งเตือนว่าอาจเกิดมีผู้ไม่หวังดีพยายามเข้ามาเจาะระบบเครือข่าย

เนื่องจากชื่อคอมมิวนิตี้สตริงเสมือนเป็นรหัสผ่านของระบบจัดการเครือข่าย ดังนั้นการตั้งชื่อคอมมิวตี้สตริงก็ควรตั้งตามกฎการตั้งรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ เช่น ไม่เป็นคำในพจนานุกรม คำควรมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่รวมทั้งตัวเลข เป็นต้น

ภาพที่ 4-2  แสดงโครงสร้างการทำงานของ SNMP Community [4]

แต่อย่างไรก็ตามระดับความปลอดภัยด้วยคอมมิวนิตี้สตริงก็ยังต่ำอยู่ เนื่องจากคอมมิวนิตี้สตริงถูกส่งแบบข้อความธรรมดาไม่มีการเข้ารหัส ทำให้ง่ายต่อผู้บุกรุกที่มีความชำนาญสูงสามารถทำการดักจับ
ชื่อคอมมิวนิตี้สตริงได้ และใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการเจาะเข้าระบบเครือข่าย ดังนั้นจึงได้มีออกข้อกำหนด
เพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นในมาตรฐาน SNMPv3 แต่อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการลดระดับความเสี่ยงต่อการเจาะระบบ ก็คือการติดตั้งไฟล์วอลล์ (Firewall) ซึ่งสามารถกำหนดให้ไฟร์วอลล์อนุญาตเฉพาะโฮสต์ที่รู้จักเข้ามาจัดการระบบเครือข่ายได้เท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าถ้ามีใครซักคนสามารถอ่านเขียนอุปกรณ์เครือข่ายด้วย SNMP ก็คือสามารถเข้ามาควบคุมระบบเครือข่ายได้ เช่น ปิดพอร์ตเราเตอร์ การเปลี่ยนตารางเราเตอร์ซึ่งทำให้ระบบเครือข่ายล้มเหลวได้ อีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มระดับความปลอดภัย คือการใช้ฟังก์ชัน VPN (Virtual Private Network) เนื่องจากทราฟิกของ VPN จะถูกเข้ารหัสไว้ทำให้ดักจับได้ยาก 
อีกวิธีการหนึ่งแบบง่าย ๆ คือการเปลี่ยนชื่อคอมมิวนิตี้สตริงอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็เป็นการยากสำหรับ
ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่จำนวนเมเนเจอร์ และเอเยนต์จำนวนมาก

4.1.3  ภาพรวมการทำงานของ SNMP Service และระบบ Cacti

เนื่องจาก cacti มีการเรียกเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง SNMP Service เพราะฉะนั้นสามารถแสดงภาพรวมในการทำงานของระบบ cacti และ SNMP Service ได้ดังภาพ

ภาพที่ 4-3  แสดงโครงสร้างการทำงานของ cacti และ SNMP Service [5]

  - ขั้นตอนการเปิดใช้งาน SNMP

โดยอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้งานอยู่มีความหลากหลาย รวมถึงระบบปฏิบิตืการที่ใช้อยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีการในการเปิด SNMP Service ของอุปกรณ์แต่ล่ะประเภท

4.2.1  ขั้นตอนการเปิด SNMP บนอุปกรณ์ Switch และ Router Cisco

- เปิดโปรแกรม Putty  แล้วเลือก  Connection type เป็น รูปแบบ Serial ในกรณี ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสายคอนโทรล หรือ เลือก Telnet หรือ SSH  ในกรณี ที่ Remote

ภาพที่ 4-4  แสดงการเชื่อมต่อสาย console เข้ากับอุปกรณ์ router [6]

ภาพที่ 4-5  แสดงหน้าต่างโปรแกรม putty

- เข้าไปยัง Global configure Mode เพื่อ Run  คำสั่งในการเปิดใช้งาน SNMP

- พิมพ์คำสั่ง Router(config)# snmp-server community public ro

- หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง Router# copy running-config startup-config  เพื่อเป็นการ บันทึกค่าคอนฟิก

4.2.2  ขั้นตอนการเปิด SNMP บนอุปกรณ์ Switch Alcatel

เปิดโปรแกรม Putty  แล้วเลือก  Connection type เป็น รูปแบบ Serial ในกรณี ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสายคอนโทรล หรือ เลือก Telnet หรือ SSH  ในกรณี ที่ Remote

- พิมพ์ชุดคำสั่ง ดังนี้

Switch> aaa authentication snmp local
Switch> user “username”  password “xxxxxxxx” no auth
Switch> user “username” read-write snmp all
Switch> snmp station “IP cacti” “username” v1 enable on
Switch> snmp community map “username” user “username” enable
Switch> snmp community map mode enable
Switch> snmp security no security
Switch> write memory
Switch> copy working certified

ภาพที่ 4-6  แสดงการคอนฟิก SNMP Service บน Alcatel switch

4.2.3  ขั้นตอนการติดตั้ง SNMP Service บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04

- พิมพ์ชุดคำสั่ง ดังนี้
Cacti-server#sudo apt-get install snmpd

- ทำการสำรองไฟล์คอนฟิก ของ snmpd.conf  ไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแก้ไข
Cacti-server#sudo mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.ori

- ทำการแก้ไขค่าไฟล์ snmpd.conf ด้วยการเปิด Text Editor ขึ้นมาด้วยคำสั่ง
Cacti-server#sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf

- ทำการแก้ไขไฟล์ snmpd.conf โดยปรับค่าคอนฟิกดังนี้

rocommunity public  
syslocation “สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ (location)”

syscontact youremail@address.com

- ทำการแก้ไขค่าไฟล์ snmpd.conf ด้วยการเปิด Text Editor ขึ้นมาด้วยคำสั่ง
Cacti-server#sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf

- ทำการแก้ไขไฟล์ snmpd โดยปรับค่าคอนฟิกดังนี้

SNMPDOPTS=’-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf’
SNMPDOPTS=’-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.confg’

ภาพที่ 4-7  แสดงการคอนฟิก SNMP Service บน Ubuntu Server

4.2.4  ขั้นตอนการเปิด SNMP บนเชิฟเวอร์ Windows server 2012

- เปิดเมนู  Administrative Tools > Server Manager เลือกไปที่เมนู Manage 
เลือกที่ Add Roles and Features.

ภาพที่ 4-8  แสดงการเพิ่ม roles และ features บน Windows server 2012

- ในส่วนของ features ให้เลือกติดตั้ง SNMP Service จากนั้นกดปุ่ม Next จนจบขั้นตอน

ภาพที่ 4-9  แสดงการเพิ่ม features SNMP Service บน Windows server 2012

- จากนั้นทำการคอนฟิก SNMP Service โดยเข้าไปที่เมนู Administrative Tools > Services ค้นหา คำว่า SNMP Service คลิ้กขวา เลือก Properties

ภาพที่ 4-10  แสดงการคอนฟิก SNMP Service บน Windows server 2012

บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย มีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วพบว่าทุกครั้ง
ที่มีการนำอุปกรณ์ใหม่เข้ามาในระบบ อุปกรณ์รุ่นใหม่ ๆ บางครั้งระบบจึงยังไม่รองรับทำให้ต้องมีการพัฒนาบางฟังก์ชั่นการทำงานขึ้นมาใหม่ และยังไม่สามารถขยายการใช้งานให้ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้

การใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย  ยังพบว่ามีปัญหาซึ่งอาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานไม่รู้หรือไม่เข้าใจในระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายดังกล่าว ผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน จึงตระหนัก และคิดหาแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสรุปดังนี้

5.1  ปัญหาและอุปสรรค

1. ระบบยังไม่สามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ทุกรุ่น จึงทำให้ระบบไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมด
มาใช้งานได้

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชำนาญในการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย จึงทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในโครงสร้างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงทำให้ข้อมูลที่กรอกลงในระบบคลาดเคลื่อน

4. การทำงานบางส่วนระบบยังไม่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเองได้ จึงต้องมีการใช้เจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและจัดการอยู่เสมอ

5. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานในการกำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะใช้ระบุตัวตนของอุปกรณ์
ในระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย จึงทำให้รายชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
มีหลากหลายรุปแบบและเกิดความไม่ชัดเจน

5.2  แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ทำการปรับรุ่นของระบบให้ทันสมัยอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้

2. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสอน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดทำศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย

3. จัดประชุมเพื่อแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. หาข้อมูล และความรู้เพื่อนำมาใช้ในการตั้งค่าระบบให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานโดยใช้เจ้าหน้าที่

5. จัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานชื่อของอุปกรณ์ที่จะใช้ระบุตัวตนของอุปกรณ์ในระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย

6. จัดประชุมเพื่อกำหนดแผนการ และตารางเวลาสำหรับการดูแล และปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย เพื่อระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5.3  ข้อเสนอแนะและการพัฒนา

1. ควรสนับสนุนให้มีการใช้สถิติต่าง ๆ จากระบบตรวจสอบสถานะและปริมาณการใช้งานเครือข่าย
ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

2. ควรมีการจัดประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างของระบบ เช่น อัตราการทำงานและหยุดทำงาน
ของอุปกรณ์ สถิติการใช้งานเครือข่าย

3. ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย เช่นวิธีการติดตั้งระบบ วิธีการปรับปรุงการตั้งค่าต่าง ฯลฯ

4. ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานะ และปริมาณการใช้งานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณมีประสิทธิภาพและทันสมัย

บรรณานุกรม

- พิชิต จินตโกศลวิทย์.  ทำความรู้จักกับโปรโตคอล SNMP.  2011. 
Available at : http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=14294&section=9
Accessed February 19, 2015.

- R. Presuhn.  Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP).  2002. Available at : https://tools.ietf.org/html/rfc3416
Accessed February 19, 2015

- J. Case.  A Simple Network Management Protocol (SNMP).  1990.  Available at : 
http://www.rfc-base.org/txt/rfc-1157.txt.  Accessed February 19, 2015

- Keli.  Network Component Middleware for IP Networking.  2012.  Available at :

http://www.keil.com/pack/doc/mw/network/html/using_snmp_agent.html

Accessed February 25, 2015

- Ri. Xu.  Install the Cacti Server Monitor on Ubuntu Server.  2013.  Available at :

https://xuri.me/2013/10/20/install-the-cacti-server-monitor-on-ubuntu-server.html

Accessed February 25, 2015

- S. Dinesh.  An Introduction to Routers.  2014.  Available at :

http://www.ebrahma.com/2014/08/an-introduction-to-routers

Accessed February 25, 2015

- T. Urban.  2011.  Cacti 0.8 design a robust network operation center.  Birmingham:  
        Packt Publishing.